Постановление Правительства Российской Федерации

от 16 апреля 2012 г. №308

Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность,

для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 2593 и пункта 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности.

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 апреля 2012 г. № 308

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов

энергетической эффективности

|  | Наименование оборудования | Код ОКОФ | Индикатор энергетической эффективности (ИЭЭФ), единицы измерения и критерий отбора по ИЭЭФ основных средств, определяемый в соответствии с технической документацией производителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтные агрегаты (с наклонной мачтой, с регулировкой последней в пределах 450-900 к поверхности земли) | 14 2928354 14 2928596 14 2928060 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 2. | Насосы нефтяные | 14 2912104 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 3. | Насосы буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения | 14 2928190 14 2928191 14 2928192 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 4. | Насосы скважинные штанговые невставные для одновременной раздельной эксплуатации | 14 2928490 14 2928504 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 5. | Отклонители турбинные | 14 2928375 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 6. | Фильтры и сепараторы скважинные | 14 2928514 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 7. | Счетчики и расходомеры для жидкости и газа специализированные | 14 3313126 | потери ИЭЭФ не более 0,4 процента |
| 8. | Аппаратура и системы контроля процессов транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов | 14 3315563 | потери ИЭЭФ не более 0,4 процента |
| 9. | Оборудование для учета нефти и газа на промыслах | 14 2928603 | потери ИЭЭФ не более 0,4 процента |
| 10. | Аппараты теплообменные спиральные и пластинчатые | 14 2919200 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 11. | Печи нагрева нефти с пульсирующим горением | 14 2914020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 12. | Комплекс установки каталитического крекинга | 12 4521242 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 13. | Установка обезвоживания и обессоливания нефти | 12 4521133 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 14. | Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах | 12 4521251 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 15. | Комплекс установки селективной очистки масел, деасфальтизации, депарафинизации и гидроочистки масел | 12 4521263 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 16. | Печи химических производств, трубчатые | 14 2914210 14 2914230 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 17. | Комплекс установки гидрокрекинга | 12 4521241 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 18. | Оборудование для подготовки воды и приготовления растворов различных химических реагентов и дозированной подачи их в нагнетательные скважины | 14 2928574 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 19. | Насосы плунжерные, глубинные штанговые скважинные | 14 2912154 14 2928500 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 20. | Установки скважинных центробежных электронасосных агрегатов для трубной эксплуатации и насосы к ним | 14 2928481 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 21. | Устройства приводные (частотно-регулируемый привод) | 14 2929211 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 22. | Оборудование для массообмена | 14 2946161 14 2919586 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 45,3 кг у.т./1000 куб.м |
| 23. | Установка подготовки нефтяного газа | 12 4521132 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 45,3 кг у.т./1000 куб.м |
| 24. | Оборудование нефтегазоперерабатывающее прочее | 14 2919420 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 45,3 кг у.т./1000 куб.м |
| 25. | Печи подогрева | 14 2914275 | доля попутного нефтяного газа, сжигаемого в факелах ИЭЭФ не более 4,6 процента |
| 26. | Насосы одновинтовые | 14 2916121 | доля попутного нефтяного газа, сжигаемого в факелах ИЭЭФ не более 4,6 процента |
| 27. | Установки газотурбинные энергетические (для выработки электроэнергии, работающие на попутном нефтяном газе) | 14 2911131 | доля попутного нефтяного газа, сжигаемого в факелах ИЭЭФ не более 4,6 процента |
| 28. | Насосы двухвинтовые | 14 2916122 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 29. | Арматура промышленная трубопроводная | 14 2716000 14 2716020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 30. | Установка подготовки нефти | 12 4521136 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 31. | Оборудование для транспортировки нефти и газа на промыслах | 14 2928604 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 32. | Насосы вихревые, масляные и центробежные прочие | 14 2912109 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,6 кг у.т./тыс.ткм |
| 33. | Насосы приводные поршневые | 14 2912112 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,6 кг у.т./тыс.ткм |
| 34. | Оборудование энергетическое прочее (газоперекачивающие агрегаты, технологическое оборудование газоперекачивающих станций) | 14 2911090 | удельный расход энергии ИЭЭФ 25 кг у.т./млн. куб. м-км |
| 35. | Компрессоры воздушные и газовые приводные, прочие | 14 2912130 14 2912139 | удельный расход энергии ИЭЭФ 25 кг у.т./млн. куб. м-км |
| 36. | Комбайны очистные и установки струговые для добычи угля, машины врубовые | 14 2924153 14 2924170 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 4,6 кг у.т./т |
| 37. | Конвейеры шахтные | 14 2924120 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 4,6 кг у.т./т |
| 38. | Оборудование для вскрышных и очистных работ | 14 2924150 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 4,6 кг у.т./т |
| 39. | Установки для определения породы и мелочи, отбора и разделки проб угля | 14 2923172 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 3,8 кг у.т./т |
| 40. | Оборудование дробильно-размольное разного назначения | 14 2923102 14 2924550 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 3,8 кг у.т./т |
| 41. | Грохоты | 14 2923103 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 3,8 кг у.т./т |
| 42. | Обжиговые печи и машины | 14 2914272 14 2923114 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 8,9 кг у.т./т |
| 43. | Комплекс оборудования для обогащения железорудного концентрата (окомкователи и грануляторы) | 14 2923105 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 8,9 кг у.т./т |
| 44. | Агрегаты, машины и механизмы производства агломерата и окатышей | 14 2923110 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 8,9 кг у.т./т |
| 45. | Машины агломерационные | 14 2923113 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
| 46. | Оборудование для утилизации отходящего тепла агломерационных машин и охладителей агломерата: |  | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
|  | охладители | 14 2923116 |  |
|  | оборудование теплообменное | 14 2813180 |  |
|  | котлы-утилизаторы | 14 2813160 |  |
|  | турбины паровые | 14 2911020 |  |
| 47. | Насосы и оборудование компрессорное, установка гидромуфт в приводе насосных агрегатов и дымососов, тепловые насосы | 14 2912000 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
| 48. | Дымососы и вентиляторы мелкие одностороннего всасывания с диаметром рабочего колеса до 1,3 м | 14 2813171 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
| 49. | Машины и механизмы подготовки шихты | 14 2923100 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 34,4 кг у.т./т |
| 50. | Установка по производству брикетов извести из технологических отходов производства извести | 12 4527494 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 34,4 кг у.т./т |
| 51. | Оборудование для обработки шлама | 14 2924500 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 34,4 кг у.т./т |
| 52. | Установка сухого тушения кокса (УСТК) | 14 2923210 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 53. | Устройства фильтрующие и очищающие | 14 2923241 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 54. | Оборудование теплоутилизационное для сушки угольной шихты | 14 2897280 14 2919530 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 55. | Установка инфракрасных электрообогревателей | 16 2930164 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 56. | Печь доменная | 12 4521422 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 625,8 кг у.т./т |
| 57. | Оборудование для коксовых печей, доменное и сталеплавильное | 14 2923020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 625,8 кг у.т./т |
| 58. | Комплекс оборудования для выработки электроэнергии за счет давления доменного газа: |  | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 625,8 кг у.т./т |
|  | приборы для измерения и регулирования давления | 14 3313110 |  |
|  | установки газотурбинные утилизационные | 14 2911133 |  |
| 59. | Агрегаты сталеплавильные непрерывного действия | 14 2923281 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 11,7 кг у.т./т |
| 60. | Конвертеры сталеплавильные и машины для их обслуживания | 14 2923290 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 11,7 кг у.т./т |
| 61. | Машины непрерывного литья | 14 2923330 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 11,7 кг у.т./т |
| 62. | Печи электросталеплавильные | 12 4521424 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 73 кг у.т./т |
| 63. | Устройства компенсации реактивной мощности | 14 3114250 14 3114050 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 73 кг у.т./т |
| 64. | Электропечи и устройства электрошлакового переплава и электрошлаковых отливок | 14 2914171 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 73 кг у.т./т |
| 65. | Станы сортопрокатные, листопрокатные, прокатки деталей машиностроения | 14 2923410 14 2923420 14 2923430 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 87 кг у.т./т |
| 66. | Печи нагревательные, термические, индукционные | 14 2914020 14 2914151 14 2914162 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 87 кг у.т./т |
| 67. | Аппаратура электрическая высоковольтная (тиристорные преобразователи, трансформаторы напряжения, конденсаторы) | 14 3120010 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 87 кг у.т./т |
| 68. | Электропечи дуговые сталеплавильные | 14 2914161 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 69. | Машины разливочные для ферросплавов | 14 2923316 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 70. | Смесители и питатели | 14 2923311 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 71. | Машины и механизмы для производства ферросплавов | 14 2923310 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 72. | Электропечи и агрегаты электропечные индукционные для плавки алюминия и его сплавов | 14 2914141 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 73. | Агрегаты литейно-прокатные для алюминиевой катанки | 14 2923381 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 74. | Машины и механизмы для металлургических процессов, производства анодной массы | 14 2923560 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 75. | Станки металлообрабатывающие | 14 2922010 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 76. | Электропечи и устройства новых видов нагрева нагревательные и плавильные | 14 2914170 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 77. | Машины флотационные | 14 2923151 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 78. | Насосы химические и специальные | 14 2912105 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1268 кг у.т./т |
| 79. | Котлы-утилизаторы и котлы энерготехнологические | 14 2813110 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1268 кг у.т./т |
| 80. | Печи трубчатые | 14 2914230 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1268 кг у.т./т |
| 81. | Насосы центробежные, поршневые и роторные | 14 2912010 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 140 кг у.т./т |
| 82. | Печи для химических производств с вращающимися барабанами | 14 2914220 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 140 кг у.т./т |
| 83. | Вентиляторы промышленные | 14 2919570 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 140 кг у.т./т |
| 84. | Реакторы | 14 2925552 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 2077 кг у.т./т |
| 85. | Турбины паровые, газовые, гидравлические | 14 2911020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 2077 кг у.т./т |
| 86. | Турбокомпрессоры | 14 2912135 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 2077 кг у.т./т |
| 87. | Установки газотурбинные приводные | 14 2911132 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 500 кг у.т./т |
| 88. | Котлы и аппараты варочные для производства целлюлозы | 14 2929110 14 2929112 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 500 кг у.т./т |
| 89. | Установки для промывки целлюлозы | 14 2929107 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 500 кг у.т./т |
| 90. | Установки многотрубные непрерывного действия для выработки целлюлозы, прочие | 14 2929101 14 2929109 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 309 кг у.т./т |
| 91. | Машины бумагоделательные | 14 2929191 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 309 кг у.т./т |
| 92. | Машины для мелования бумаги | 14 2929196 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 309 кг у.т./т |
| 93. | Оборудование бумагоделательное для подготовки сырья | 14 2929170 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 94. | Машины картоноделательные | 14 2929192 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 95. | Агрегаты бумагоделательных, картоноделательных, сушильных и обезвоживающих машин | 14 2929194 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 96. | Оборудование для производства клееного и гофрированного картона | 14 2929195 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 97. | Автомобили легковые малого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 1,2 до 1,8 л включительно) | 15 3410110 | расход топлива ИЭЭФ не более 6,54 л/100 км |
| 98. | Автомобили легковые малого класса для индивидуального и служебного пользования | 15 3410111 | расход топлива ИЭЭФ не более 6,54 л/100 км |
| 99. | Автомобили легковые малого класса с кузовом «универсал» | 15 3410112 | расход топлива ИЭЭФ не более 6,54 л/100 км |
| 100. | Автомобили легковые особо малого класса (с рабочим объемом двигателя до 1,2 л) | 15 3410100 | расход топлива ИЭЭФ не более 5,03 л/100 км |
| 101. | Автомобили легковые особо малого класса для индивидуального и служебного пользования | 15 3410101 | расход топлива ИЭЭФ не более 5,03 л/100 км |
| 102. | Автомобили легковые особо малого класса с кузовом «универсал» | 15 3410102 | расход топлива ИЭЭФ не более 5,03 л/100 км |
| 103. | Электровозы магистральные постоянного тока | 15 3520100 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 10 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 104. | Электровозы магистральные переменного тока | 15 3520110 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 10 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 105. | Электровозы маневровые постоянного тока | 15 3520141 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 10 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 106. | Тепловозы магистральные | 15 3520201 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 40 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 107. | Тепловозы маневровые и промышленные | 15 3520202 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 40 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 108. | Паровые турбины стационарные для привода электрических генераторов | 14 2911121 | удельный расход грамм условного топлива на отпущенный кВт.ч электроэнергии ИЭЭФ не более 290 г у.т./кВт.ч |
| 109. | Котлы отопительные | 14 2897030 | удельный расход грамм условного топлива на отпущенный кВт.ч электроэнергии ИЭЭФ не более 290 г у.т./кВт.ч |
| 110. | Трубонасосы питательные для стационарных котлов | 14 2911162 | удельный расход грамм условного топлива на отпущенный кВт.ч электроэнергии ИЭЭФ не более 290 г у.т./кВт.ч |
| 111. | Турбины паровые и паросиловые установки прочие | 14 2911120 | ИЭЭФ не более 275 г у.т./кВт.ч |
| 112. | Турбины паровые и другие паросиловые установки приводные | 14 2911122 | ИЭЭФ не более 275 г у.т./кВт.ч |
| 113. | Установка газотурбинная (турбины газовые) | 14 2911130 | КПД ИЭЭФ более 58 процентов |
| 114. | Котлы паровые прямоточные | 14 2813100 | КПД ИЭЭФ более 58 процентов |
| 115. | Котлы паровые водяные и другие парогенераторы | 14 2813010 | КПД ИЭЭФ более 94 процентов |
| 116. | Питатели угля скребковые, подъемники для углеподачи | 14 2911163 14 2911168 | КПД ИЭЭФ более 94 процентов |
| 117. | Дробилка шлаковая | 14 2923102 | КПД ИЭЭФ более 94 процентов |
| 118. | Котлы теплофикационные водогрейные | 14 2813120 | потери при транспортировке снижение ИЭЭФ на 10 процентов и более |
| 119. | Пароперегреватели центральные | 14 2813113 | потери при транспортировке снижение ИЭЭФ на 10 процентов и более |
| 120. | Установки компенсации реактивной мощности | 14 3114270 | потери ИЭЭФ не более 8,7 процента |
| 121. | Устройства комплектные для распределения электрической энергии станций и подстанций (автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии) | 14 3120460 | потери ИЭЭФ не более 8,7 процента |
| 122. | Оборудование для эксплуатации коммунальных распределительных электросетей и систем теплоснабжения | 14 2944160 | потери ИЭЭФ не более 5,6 процента |
| 123. | Испарители для электростанций | 14 2813187 | потери ИЭЭФ не более 5,6 процента |
| 124. | Сушилки топлива | 14 2813214 | потери ИЭЭФ не более 5,6 процента |
| 125. | Генераторы тепловые | 14 2919133 | удельный расход топлива ИЭЭФ не более 12 кВт.ч/Гкал |
| 126. | Подогреватели сетевой воды | 14 2813185 | удельный расход топлива ИЭЭФ не более 12 кВт.ч/Гкал |
| 127. | Оборудование энергетическое различного назначения | 14 2911160 | удельный расход топлива ИЭЭФ не более 12 кВт.ч/Гкал |
| 128. | Приборы для измерения и регулирования температуры | 14 3313100 | потери ИЭЭФ не более 10,7 процента |
| 129. | Приборы для измерения и регулирования давления | 14 3313110 | потери ИЭЭФ не более 10,7 процента |
| 130. | Оборудование и приборы для отопления | 14 2897370 | доля утилизации ИЭЭФ 68 процентов и более |
| 131. | Теплоутилизаторы | 14 2919531 | доля утилизации ИЭЭФ 68 процентов и более |
| 132. | Теплогенераторы | 14 2921584 | доля утилизации ИЭЭФ 68 процентов и более |

____________